## Slide 1
LAN-WAN verbindingen

## Slide 2
Router/firewall
Router
  LAN-LAN LAN-WAN
  Verschil Cisco, ADSL, PC router
    Aantal gebruikers
    Hardware instructies
    Fail-proof
    Verbruik
Firewall
  Blokkeren/toelaten poorten ip adressen
  Firewall box - PC firewall

## Slide 3
Traditionele proxy
Voert diensten uit voor interne LAN gebruikers en
beperkte diensten extern (HTTP accelerator)
Firewallfunctie door gescheiden LAN en WAN verkeer
Eigenschappen
  Proxydienst voor http, ftp,...
  Browser instellen voor gebruik proxy op poort 8080
  DNS moet niet intern draaien, ook niet op proxy
  Default gateway moet niet geconfigureerd zijn

## Slide 4
Traditionele proxy
HTTP server
1. http://www.kdg.be/info.htm
4. info.htm
2. http://www.kdg.be/info.htm
3. info.htm
Proxy server
Client
Notes: Belangrijk bij de proxy server is dat er 2 aparte verbindingen zijn. Een interne verbinding en een externe verbinding. Op die manier is de proxy server ook een soort firewall. Er wordt geen verkeer doorgestuurd of gerouteerd

## Slide 5
Transparante proxy
Onzichtbare proxy. Clients denken dat ze gewoon via
een router werken. Eigenlijk is je machine router én
proxy. Je router geeft alles door aan de proxy.
Eigenschappen
  Aanvragen op poort 80 geef je intern door aan poort 8080 (je eigen proxy)
  Browser moet direct (niet via proxy) ingesteld worden
  Er draait op de proxy een DNS server voor je clients
  Je moet een default gateway instellen

## Slide 6
NAT
Network Address Translation
Externe IP's doormappen naar interne IP's
Elke PC krijgt een uniek adres
192.168.1.1
31.1.1.3
31.1.1.4
31.1.1.2
192.168.1.2
192.168.1.3
192.168.1.4

## Slide 7
NAPT of masquerading
Network Address Port Translation
Herschrijven van pakketten, wanneer deze door de
firewall komen. (Niet nieuwe verbinding openen zoals bij proxy)
Eigenschappen
  Browsers moeten direct verbinden (niet via proxy)
  Verschillende modules doen dit voor ftp, real-audio,...
  DNS moet intern werken en de firewall moet als default gateway ingesteld staan

## Slide 8
NAPT
HTTP server
1. http://www.kdg.be/info.htm poort 4444
2. http://www.kdg.be/info.htm poort 4444
Gateway
Client
Onderscheid tussen verbindingen door poortnummers te onthouden
Notes: De client poortnummer wordt onthouden. Op die manier kan de router met NAPT een onderscheid maken tussen verschillende communicaties.

## Slide 9
Cisco router met NAT
interface FastEthernet0/1
ip address 202.17.164.50 255.255.252.0
ip nat outside
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
ip nat inside
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 FastEthernet0/1
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 102 permit tcp any any eq www
access-list 102 permit icmp any any
outside
inside
www
ROUTER/ firewall

## Slide 10
De andere richting: Port forwarding
Interne HTTP server
1. http://www.kdg.be/info.htm
3. http://192.168.1.1/info.htm:80
Port forwarding
Client
Externe ip/poort doorsturen naar interne server/poort
2. http://192.168.1.1/info.htm:80
4. http://www.kdg.be/info.htm

## Slide 11
De andere richting: HTTP accelerator
De proxy doet dienst als een front-end voor
webservers op het lokale netwerk. Door een HTTP
accelerator te gebruiken kunnen we het verkeer op
een lokaal netwerk ontlasten.
  Statische pagina’s worden vanuit de cache gegeven (geen interne netwerkconnectie)
  Dynamische pagina’s worden opgehaald (wel een netwerkconnectie nodig)

## Slide 12
De andere richting Reverse Proxy/HTTP accelerator
1. http://www.kdg.be/info.htm
Proxy server
Client
2. info.htm
info. htm
info. htm
Interne HTTP server
Voordeel: Kan meer dat 1 interne server zijn
Proxy kan ook verkeer filteren