## Slide 1
TCP/IP inleiding

## Slide 2
OSI applicatielaag
TELNET poort 23
FTP File Transfer poort 21 controle/poort 20 data
TFTP Trivial FTP met UDP
SMTP Simple Mail Transfer
SNMP Simple Network Management
HTTP Hypertext Transfer
DHCP Dynamic Host Configuration

## Slide 3
OSI presentatie
Tekst / Prentjes / Geluid / Film weergeven
  TXT/DOCX/ODF/XML/JPG/GIF/Flash/Quicktime
Encryptie / Decryptie

## Slide 4
OSI sessielaag
Controle dialoog tussen computers
Opzetten van verschillende sessies tegelijk
Starten/stoppen van een sessie
  NFS Network File System (file share Unix)
  RPC Remote procedure Call (file share MS Windows)
  SQL Structured Query Language (sessies naar DB)

## Slide 5
OSI transportlaag
foutafhandeling
TCP betrouwbaar (Transmission Control)
  Opzetten verbinding (SYN)
  Ontvangsbevestiging (ACK)
  FTP, telnet, HTTP
UDP onbetrouwbaar (User Datagram)
  TFTP, SNMP, DNS, RIP

## Slide 6
OSI netwerklaag
Juiste pad tussen systemen
Uniek IP adres

## Slide 7
OSI datalinklaag
MAC adres
frames in juiste volgorde

## Slide 8
OSI fysische laag
Elektrische specificaties (spanning, wat is 1 en wat is 0)
Frequenties/golven

## Slide 9
Overzicht lagen
Applicatielaag, Presentatielaag, Sessielaag: DATA
Transportlaag: De data wordt in SEGMENTEN gekapt en krijgt een TCP header met poortnummer
Netwerklaag: De segmenten krijgen een IP header met twee IP-nummers van de bron en doelcomputer. Hier spreekt men van een PAKKET
Datalinklaag: Hier worden pakketten in een FRAME gebracht. Een frame werkt met 48bit MAC adressen
Fysische laag: Hier stromen de frames door met nullen en enen, die worden weergegeven door bepaalde spanningen over de draad te sturen

## Slide 10
Applicatielaag, Presentatielaag, Sessielaag
Data
..........................

## Slide 11
Transportlaag
Segmenten .... .... .... .... .... ....
TCP header BronPoort, Doelpoort,
Volgnr, ACKnr, Windowsize, Controlesom
T.... T.... T.... T.... T.... T....

## Slide 12
Transportlaag
Poortnummers Client -----------> Server
IP 172. 17.167.150 172. 17.164.31 mask 255.255.0.0 255.255.0.0 poort 2145 80 (>1024)

## Slide 13
Netwerklaag of IP laag
Pakket
Header met BronIP, Doel IP IT.... IT.... IT.... IT.... IT.... IT....

## Slide 14
Datalinklaag
Ethernet Frames
Header met 48bit uniek MAC adres voor bron en voor doel
Controlesom
EIT....C EIT....C EIT....C EIT....C EIT....C EIT....C

## Slide 15
Nodig voor een pakket
1. Poortnummer van de client: > 1024
2. IP adres van de client: Fixed of DHCP
3. MAC adres van de client:
  Uitgelezen uit de netwerkkaart (kan je zelf met ipconfig /all)
4. Poortnummer van de server
  Well-known poortnummer HTTP 80
5. IP adres van de server:
  DNS vertaalt naam een IP adres.
6. MAC adres van de server:
  ARP, router

## Slide 16
1. http://www.kdg.be/info.htm
Client
2. info.htm
info. htm
info. htm