## Slide 1
High Speed Modems
Active Directory

## Slide 2
Asynchroon/Synchroon
Startbit/Stopbit/Pariteit
  vaste klok zender/ontvanger

## Slide 3
Synchroon
Synchronisatie door reeks synchronisatiebits
Ook gestuurd bij leeg kanaal

## Slide 4
Multiplexing FDM
Frequency Division Multiplexing
Bandbreedte opdelen in frequentiegebieden
  guardband nodig, anders overlapping
Bv bij kabel: Bandbreedte 500MHz, per tv kanaal 6 Mhz

## Slide 5
Multiplexing TDM
Time Division Multiplexing
Elke deelnemer krijgt om de beurt het volledige kanaal
  Verspilling van bandbreedte bij grote bandbreedte
  Gebruikt per FDM kanaal

## Slide 6
Multiplexing: Statistical TDM
Ongebruikt kanaal niet gebruiken

## Slide 7
Wavelength Division Multiplexing
Bij glasvezel: Onderscheid maken tussen kanalen aan de hand van verschillende golflengten
  bv rood licht en groen licht
  kan ook in 2 richtingen door dezelfde glasvezel
    upstream golflengte en downstream golflengte
Coarse WDM: max acht kanalen tegelijk
Dense WDM: 16 kanalen (160 Gbit/s)

## Slide 8
Verbindingen
Simplex
  1 richting zoals radio uitzending
Half Duplex
  2 richtingen maar nooit tegelijk zoals walkietalkie
Full Duplex
  Beide richtingen tegelijk, door elkaar
Onafhankelijk van synchroon/asynchroon

## Slide 9
Baudrate en bitrate
Twee dataniveaus => baudrate=bitrate
  bv -5V =0 +5V=1
Grotere bitrate bij meerdere niveaus
  bv 1 Volt= 1 2Volt=2 3 Volt=3

## Slide 10
Scrambling/Unscrambling
Scrambling is het vervangen van een bitpatroon door een ander bitpatroon
  Vervangen van grote reeks nullen door onmogelijke code

## Slide 11
Bandbreedte
Verschil tussen hoogste en laagste frequentie
In Hertz (Hz)
  Telefoon (spraak) 4kHz
  CD-stereo audio 44 kHz
  Broadcast video 4.2 MHz
  HDTV 90 MHz

## Slide 12
Datacompressie
Lossless: Zonder verlies (gif,zip)
Lossy: Met verlies (jpg/mp4/mp3)
Run Length Encoding
  Een aantal identieke codes wordt vervangen door een vlag, een karakter of een aantal.
  Bv Pieter Janssen 102
  wordt vervangen door: Pieter# 6Janssen# 6102

## Slide 13
Datacompressie
Huffman Encoding
  De lengte van een karaktercode is gebaseerd op de statistische frequentie van het voorkomen in de tekst. We gebruiken dus een korte code voor vaak voorkomende karakters.
  Bv e wordt binair voorgesteld als 01011000 e komt vaak voor, dus spreken we af dat we e voorstellen als 1111
Lempel-Ziv Encoding
  buffer bij zender en ontvanger van datastream
  algoritme maakt boomstructuur met strings
  reeds geziene string => pointer doorgestuurd

## Slide 14
Modulator
De techniek om de informatie in een draaggolf onder te brengen, wordt aangeduid als modulatie
Modulator in combinatie met demodulator is een modem

## Slide 15
AM FM PM
Amplitude Modulation: LUID stil LUID stil
Frequency Modulation: Hoog Laag Hoog Laag
Phase Modulation: Aanpassing fase
  bv normale golf op het water valt ineens terug naar laagste punt op de top
  Veel energie nodig en veel hoogfrequente storing

## Slide 16
AM hoge golf / lage golf

## Slide 17
FM korte golf / lange golf

## Slide 18
PM top golf wordt plots laagste punt
Surfers houden dus vooral van phase modulation !

## Slide 19
QAM Quadrature Amplitude Modulation
Combinatie van Amplitude en Fase
  bv QAM met 16 levels:

## Slide 20
QAM Amplitude en Fase

## Slide 21
V90/V92
Oude Telefoonmodem standaard
bandbreedte van een telefoonkanaal (voor spraak) is 4kHz
Asymmetrische verdeling bandbreedte
  56 kbps downstream/33.6 kbps upstream
  Uit de oude doos, een dialup modem geluid:

## Slide 22
V90 verbetering communicatie
Elke Digitaal analoog omzetting is een verlies

## Slide 23
ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line
  Asymmetrisch: meer download dan upload
Volledige bandbreedte Twisted Pair gebruikt
Bandbreedte tot 1MHz
  Hoge frequenties geven meer storing
Afstand beperkt door
  dikte kabel
  externe ruis

## Slide 24
Oorzaken van ruis
Niet beëindigde stukken koperdraad
Overspraak (cross-talk)
  twisted pair draden beïnvloeden elkaar
Gebruik telefoon
  Bellen en nummer kiezen genereert even hogere frequenties
Huishoudapparaten, bliksem
  Korte, tijdelijke storing
Radiogolven
  Vaste frequenties, constante storing

## Slide 25
ADSL en FDM
ADSL gebruikt FDM
  0-4 kHz telefoon
  26-134 kHz upstream
  134 tot 1MHz downstream

## Slide 26
Echo cancellation
Upstream en downstream gebruiken overlappende frequenties

## Slide 27
Echo cancellation
Je kent je upload signaal, dus:

## Slide 28
DMT modulatie
Discrete Multi Tone
1MHz Opdelen in 256 kanalen van 4 kHz
  Vóór het opstarten van de verbinding nakijken welke kanalen optimaal zijn
  Per subkanaal QAM gebruiken

## Slide 29
ADSL 2
Hogere snelheid door kortere afstand tot aan DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer

## Slide 30
ADSL 2+
Korte afstand tot aan DSLAM
Uitbreiding Frequentiespectrum tot 2.2MHz
Low Power Modus (ADSL kanalen altijd actief)

## Slide 31
ADSL 2+
Realtime meting Signaal/Ruisverhouding (ADSL enkel bij opstart)
  Ontvanger en zender schakelen tegelijk over naar de beste kanalen
Cross-talk vermijden
  Kan enkel 1.1MHz tot 2.2MHz gebruiken
    op hogere frequenties is er geen cross-talk

## Slide 32
VDSL
Very High Speed door beperking van de afstand tot de DSLAM tot 1 km
Zowel symmetrisch als assymetrisch mogelijk

## Slide 33
Andere DSL
HDSL (High bit rate)
  2 paar telefoonkabels
SDSL
  Symmetric
  Voor servers op internet
Naked DSL
  Zonder telefoon en dus zonder splitser

## Slide 34
Kabelmodems
Vroeger unidirectioneel (tv uitzending)
Aanpassingen
  Meer glasvezel want
    meer upstream verkeer
    grotere bandbreedte nodig (meer tv kanalen en internet)
  Boomstructuur werd sterstructuur naar residentiële gebieden
  Bidirectionele versterkers (ook upstream)

## Slide 35
Kabelmodem frequentiespectrum
Verdeling frequentiespectrum kabel
64 of 256 QAM downstream/ 16 QAM upstream

## Slide 36
Kabelmodem CMTS
Cable Modem Termination System
  Opdeling verkeer van gebruikers
  Koppeling van kabelnetwerk aan DHCP, internet,..
Gebruikt DOCSIS protocol
  Data Over Cable Service Interface Specification
  Laag 1 en 2 OSI
  v1.1 QoS (opdeling Video/Game/Telefoon/...)
  v2.0 ook symmetrisch, betere ruisbescherming
  v3.0 ook IPv6
  v3.1 full-duplex en 4096 QAM

## Slide 37
Hybrid Fibre Coax (HFC)
Glasvezel tot aan de straat, coax tot in huis
Telenet noemt de grijze straatkast een node
  Een node bedient gemiddeld 290 gezinnen
    In België kan je tot 3 grijze kasten naast mekaar hebben (Telenet, Belgacom en Elektriciteit)

## Slide 38
Fiber To The Home
Vraag naar bandbreedte blijft stijgen
Point to point
  Rechtstreeks van provider naar gebruiker
Passive Optical Network
  Fiber splitst voor 16 tot 32 gebruikers
Hoogste kost is graven
  Pilootproject universiteit Gent, fiber binnenbrengen via waterleiding
    Lukt bij industrie waar er een bredere leiding is

## Slide 39
Verbeteringen Fiber
Solitonen
  Tegen dispersie (verbreding golf over afstand)
All optical
  Enkel klok blijft elektrisch
  Geen storing!

## Slide 40
Verbeteringen Fiber
Probabilistic Constellation Shaping (PCS)
  Verbetering vaste punten QAM
    vaste amplitude
    vaste fase
    vaste punten
  Variabele punten PCS
    zo klein mogelijke amplitude
    zo weinig mogelijke storing
    realtime aanpassing
    tot 1 Terabit per seconde
QAM
PCS

## Slide 41
Powerline
Data versturen met als modulatiegolf een lage voltslijn (220V)
  Internet via het stopcontact
Alternatief en eerder gebruik
  Aansturen straatverlichting
  Doorsturen elektriciteitsmetingen aan leverancier
  Binnenhuisnetwerk

## Slide 42
Powerline voor en nadelen
Voordelen
  Lage installatiekost
  Verbindingen bestaan al
  Mogelijkheden: Al je elektrische apparaten zijn sowieso verbonden met internet
    koelkast, koffiezet, broodmachine,...
Nadelen
  Interferentie met elektrische apparaten,
  Kabels onbeschermd tegen externe ruis
  Enkel last-mile (geraakt niet door transformator)