## Slide 1
ATM inleiding
Asynchronous Transfer Mode
WAN Protocol

## Slide 2
ATM
Ontstaan midden jaren 80 bij ontwikkeling van (Broadband) B-ISDN
  Spraak
  Data
  Video
ATM

## Slide 3
ATM Technologie
LAN en WAN TECHNOLOGIE
INTERNATIONALE STANDAARD
Mb
Gb
QoS
Quality of Service
Spraak / Data / Video
ATM

## Slide 4
Connection oriented.
  End-to-end virtual circuits
  Kwaliteitsgarantie (QoS)
Circuit switched.
  Capaciteit ligt vast
ATM-cel als basis
  Klein maar heeft vaste lengte
ATM concepten
ATM

## Slide 5
Negotiated Service Connection
Vóór een verbinding moet er een traffic contract vastgelegd worden met volgende parameters :
  Peak Cell Rate
    Maximum snelheid voor piekverkeer
  Average Cell Rate
    Gemiddelde snelheid
  QoS (Quality of Service)
    Vertraging en verlies van cellen
ATM

## Slide 6
Parameter
  Peak Cell Rate
  Sustainable Cell Rate
  Vertraging
  Cell loss ratio
  Plus 6 andere
Contract
Virtual connection 1-QOS A
Virtual connection 1-QOS B
Virtual connection 1-QOS C
Quality Of Service
ATM

## Slide 7
QoS ondersteuning
Voor een verbinding kan er een Quality of Service vastgelegd worden.
Voorbeeld parameters:
  cell loss ratio
  cell delay
  cell delay variation
Bij het aanmaken van een verbinding controleert elke ATM switch met de CAC (Connection Admission Control) functie of aan de QoS kan voldaan worden. Lukt dit, dan kan de verbinding gemaakt worden.
ATM

## Slide 8
ATM concepten: Switch gebaseerd
ATM werkt niet shared (zoals een hub)
ATM werkt geschakeld:
  Verschillende toegangssnelheden
  Toegekende bandbreedte en capaciteit
ATM

## Slide 9
ATM concepten: Cel gebaseerd
Zoeken naar de ideale lengte van een pakket (cel)
  Een lange cel kan meer informatie bevatten dan een kleinere maar heeft relatief veel vertraging bij het vullen van de cel.
  Een kleine cel is sneller gevuld maar heeft weer relatief veel overhead informatie ten opzichte van de user data.
Europa wou 32 Bytes, Amerika 64 Bytes
  ...dus werd het 48 Bytes data
ATM cel 53 Bytes:
  5Bytes header + 48 Bytes data
ATM

## Slide 10
Kleine afmetingen:
  Header is 5 bytes
  Payload is 48 bytes
Header bevat info over virtual circuit
Payload kan spraak, video of data zijn
Header
5 Bytes
48 Bytes
Payload
Een ATM cel
ATM

## Slide 11
Virtuele circuits: PVC en SVC
PVC
  Een Permanent Virtueel Circuit is een vast gealloceerde verbinding tussen twee eindgebruikers
    Van te voren vastgestelde piek (PCR)
    Gemiddelde bandbreedte (SCR).
      Deze toepassing wordt gebruikt voor data (zoals een huurlijn)
SVC
  Switched Virtual Circuits zijn gestandaardiseerde netwerk verbindingen tussen eindgebruikers
    Slechts opgezet wanneer en zolang als nodig (zoals een gewone telefoonlijn)
ATM

## Slide 12
ATM interface
Twee soorten UNI en NNI
UNI: User-Network Interface
  Rand netwerk : Meer bits voor toepassingen
NNI: Network-Network Interface
  Binnen netwerk : Meer bits voor routes
ATM

## Slide 13
ATM Netwerk
ATM

## Slide 14
Soorten verbindingen
Point -to- Point
  Eénrichtingsverkeer
  Tweerichtingsverkeer
Point -to- Multipoint
  Enkel eenrichtingsverkeer
A
B
A
B
A
C
B
D
ATM

## Slide 15
Data
Cell
Video
Cell
Voice
Cell
ATM architectuur: lagen
Adaptatie Laag
ATM Laag
Fysische Laag
ATM

## Slide 16
Conversie naar ATM-datatypes van 48 bytes
Toevoegen 5 byte header
Conversie naar elektrisch of optisch signaal
Voice
Cell
Data
Cell
Video
Cell
Services
ATM
Laag
Fysische
Laag
Adaptie
Laag
ATM architectuur
ATM

## Slide 17
Fysische Laag
Medium: STP, UTP, Coax, Multimode -en Single Mode Fiber, Draadloos
Backbones waarop ATM draait:
  ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)
  VHDL (Very High-Speed Digital Subscriber Line)
Cell Rate Decoupling
  Lege cellen worden opgevuld met bepaald patroon om aan te geven dat ze leeg zijn.
Fysische
Laag
ATM

## Slide 18
Functies:
  Header toevoegen en verwijderen
  Beheer van virtuele circuits en paden
  Routeren via ATM switches
ATM
Laag
ATM laag
ATM

## Slide 19
Header ATM cel
Volgende onderdelen in de header:
  Algemene flow control (niet gebruikt)
  VC identifier/VP identifier
  Payload Type Identifier
  Cell Loss Priority
  Header Error Check
ATM
Laag
ATM

## Slide 20
Header ATM Cel
Payload Type Identifier
  Aangeven of het data verkeer of controle verkeer is
  Bit om een fileprobleem te melden
Cell Loss Priority (CLP)
  Cellen die vloeken tegen het verkeerscontract (met QoS) krijgen CLP=1. Deze mogen eerst weggegooid worden, wanneer ATM switchen het moeilijk krijgen
  Hiervoor wordt het algoritme van de leaky bucket gebruikt
Header Error Check
  Fout detecterend en corrigerend
ATM
Laag
ATM

## Slide 21
Leaky bucket
ATM
Laag
CLP=1
ATM

## Slide 22
Virtueel Pad en Virtueel Circuit
ATM
Laag
Virtuele Paden
Totale
Bandbreedte
Virtuele Circuits
ATM

## Slide 23
ATM laag VPI/VCI
ATM werkt met virtuele paden.
  Per pad een VPI (Virtual Path Identifier) nummer
Langs een pad kunnen verschillende toepassingen draaien. Deze noemen we virtuele kanalen
  Per toepassing een VCI (Virtual Channel Identifier)
VPI/VCI waarden zijn enkel uniek per interface
  Hebben enkel lokaal een betekenis
Aan de rand van het netwerk (UNI) worden er 8 bits voorzien voor VPI.
Binnen het netwerk (NNI) worden er meer paden voorzien (12 bits voor VPI)
ATM
Laag
ATM

## Slide 24
VPI/VCI
61/7
9/33
8/42
2/11
Queues
Poort 1
Poort 2
Poort 3
Poort 4
IN
UIT
L
L
H
H
4/3
34/11
8/12
5/12
8/9
5/9
IN
UIT
ATM
Laag
ATM switch
ATM

## Slide 25
VCI= auto VPI=tunnel
ATM

## Slide 26
Network provisioning
  Bij het vastleggen van een virtueel pad wordt telkens een verbinding gemaakt tussen een poort en een VPI aan de ene kant en een paar aan de andere kant. Dit op voorhand mappen van een verbinding heten we network provisioning.
    Network provisioning gebeurt door controlecellen die tussen de ATM knooppunten worden doorgestuurd
ATM
Laag
Opzetten ATM verbinding
ATM

## Slide 27
ATM Adaptatie Laag AAL
AAL 1: Circuit Emulation
AAL 2: Video / Audio
AAL 3/4: Data Transfer
AAL 5: LAN verkeer
Adaptie
Laag
ATM

## Slide 28
ATM AAL5 LAN
Vereenvoudigde versie van AAL3/4 voor LAN verkeer: minder overhead bij data
SEAL Simple and Efficient Adaptation Layer
In praktijk wordt ATM niet voor LAN gebruikt
Adaptie
Laag
ATM

## Slide 29
ATM en OSI
ATM past niet in het OSI model
ATM is een overlay-network
Netwerklaag:
  ATM heeft een eigen adressering
  ATM routeert
  ATM gebruikt een hiërarchische adressering met autoconfiguratie (Plug n Play)
ATM

## Slide 30
ATM nadelen
Wanneer een ATM verbinding is opgezet, kunnen (bv.firewalls) de informatie niet meer interpreteren of verwerken.
PRIJS! De implementatie van ATM is zeer duur.
Bij gebruik van ATM voor een LAN is er een verlies aan bandbreedte. ATM moet hierbij een overgang voorzien naar de TCP/IP protocollen (dit zorgt voor veel overhead).
ATM

## Slide 31
Routing Protocols
Border Gateway Protocol

## Slide 32
Wat is BGP?
BGP is een routing protocol waarmee Internet Providers met elkaar verbinden en waarmee eindgebruikers zich kunnen verbinden met verschillende ISP's
BGP is een routing protocol tussen Autonome Systemen (AS) en werkt met een distance vector (dus plakt op elke verbinding een waarde en heeft niet echt een idee over de netwerktopologie)
BGP

## Slide 33
Autonoom Systeem (AS)
Een AS is een verzameling IP netwerken en routers die beheerd worden door dezelfde administrator(s)
Elk AS krijgt een unieke nummer
  Privaat: Mag je zelf kiezen tussen 64512 en 65535
  Publiek: Uniek toegekend in de wereld (ASN)
    Dit nummer was 16 bit en sinds 2007 ook uitgebreid tot 32 bit
    De IANA — Internet Assigned Numbers Authority deelt, buiten IP adressen, via 5 organisaties ook AS nummers uit
      AfriNIC (afrika), APNIC (azië/pacific), ARIN (amerika), LACNIC (latijns amerika/caraïben) en RIPE-NCC (europa, middenoosten/centraal azië)
BGP

## Slide 34
Hoe werkt BGP en “het Internet”
Geen centrale “core”
Individuele netwerken (met een AS nummer) verbinden en melden hun IP adressen
Sturen anouncements naar elkaar met
  IP, prefix, AS PATH, ...
AS PATH is lijst met wie de announcements doorstuurde
  om loops te vermijden
BGP

## Slide 35
Interne/Externe routering
Interne routering
  Routering binnen een autonoom systeem
Externe routering
  Routering buiten een autonoom systeem
Intern = IBGP, Extern = EBGP
AS
extern
extern
extern
intern
BGP

## Slide 36
CIDR
ClassLess Inter Domain Routing
Ip adressen werken niet meer met standaard klasse A/B/C, maar worden met een IP prefix doorgegeven
  /24 voor klasse C
  /16 voor klasse B
  /8 voor klasse A
In classfull routing wordt bijvoorbeeld adres 20.0.0.0 direct als klasse A (/8) bestempeld. Classless kan men hiermee de prefix kiezen.
Routing protocollen, buiten BGP, die IP prefixen kunnen doorgeven zijn bv. RIPv2, OSPF en EIGRP
BGP

## Slide 37
BGP sessie
Een BGP sessie maakt verbinding over TCP poort 179
Alle actieve routes worden uitgewisseld
Alle incrementele updates worden uitgevoerd
  Update = IP prefix + attributen
    Voorbeelden van attributen zijn:
      AS_PATH (aantal Autonome Systemen die je tegenkomt cfr hops)
      MULTI_EXIT_DISC (een 32bit waarde die je zelf kan instellen voor je verbindingen. Deze geldt enkel tussen jij en je buren. Hoe lager, hoe sneller je deze verbinding gebruikt)
  Opmerking: Updates met de langste prefix geven het meeste informatie en krijgen dus voorrang ten opzichte van adressen met een korte prefix.
      bv 10.10.10.0/24 heeft voorrang tov 10.0.0.0/8
BGP

## Slide 38
BGP: kiezen van het beste pad
Externe EBGP geleerde routes krijgen voorrang op
intern gekende IBGP routes
Kortste AS_PATH
Kleinste MULTI_EXIT_DISC waarde
  Meerdere verbindingen tussen dezelfde AS => zeggen welke voorrang krijgt
BGP ID
  De route voorgesteld door de router met het laagste IP adres krijgt voorrang
BGP

## Slide 39
The Youtube hijack 25/02/2008
Youtube stuurt via BGP de range 208.65.152.0/22 (208.65.152.0 - 208.65.155.255) door
De Pakistaanse regering blokkeert Youtube
  De route 208.65.153.0/24 wordt naar null0 gerouteerd
Toevallig werd met BGP deze routing update doorgestuurd naar de rest van de wereld
Youtube surfers komen terecht bij een provider in Pakistan
Youtube stuurt als reactie via BGP updates met zijn /24 en en enkele /25 adressen met gedeeltelijk succes
De internet lijnen naar Pakistan worden even verbroken en BGP herstelt zich.
BGP

## Slide 40
Youtube Hijack BGP
Pakistan
Youtube

## Slide 41
De “China Telecom Hijack” 8 april 2010
China Telecom zorgt er “per ongeluk” voor dat ALLE verkeer naar us.gov en us.mil via China wordt gestuurd
  China claimt 15% van alle internet adressen
    China telecom kan 15% van alle internet verkeer verwerken!
  Na 18 minuten wordt de “fout” rechtgezet
BGP

## Slide 42
traceroute Londen - USA tijdens attack
1. <our host> 0.785ms # London
2. 195.66.248.229 1.752ms # London
3. 195.66.225.54 1.371ms # London
4. 202.97.52.101 399.707ms # China Telecom
5. 202.97.60.6 408.006ms # China Telecom
6. 202.97.53.121 432.204ms # China Telecom
7. 4.71.114.101 323.690ms # Level3
8. 4.68.18.254 357.566ms # Level3
9. 4.69.134.221 481.273ms # Level3
10. 4.69.132.14 506.159ms # Level3
11. 4.69.132.78 463.024ms # Level3
12. 4.71.170.78 449.416ms # Level3
13. 66.174.98.66 456.970ms # Verizon
14. 66.174.105.24 459.652ms # Verizon
...
19. 69.83.32.3 508.757ms # Verizon
20. <last hop> 516.006ms # Verizon
BGP

## Slide 43
Gevolg
De grootste zekerheid voor een AS geeft het doorsturen van al je adressen als een /24
  Deze kunnen dan niet meer overschreven worden
Maar dat maakt routing tabellen heel groot
Het BGP routing domein is heel internet !!!
BGP

## Slide 44
Grootte BGP routing tabel
Bron: http://bgp.potaroo.net/ oktober 2017
BGP

## Slide 45
Youtube hijacken en verder
Beginsituatie
AS 100
AS 10
AS 20
AS 40
AS 30
AS 60
AS 50
AS 200
BGP

## Slide 46
Youtube hijacken en verder
Als je zelf een AS nummer hebt, kan je de routing tabellen van internet dus ook manipuleren
  Geef zelf met een /24 een betere route door van een bestaande range. De route gaat beter langs jou
Bij BGP geef je een “beter” pad met AS een op.
  Bij ons geven we een beter AS_PATH 10 20 200 op
    router map gahierlangs permit 10 match ip address prefix list onzelijst set as-path prepend 10 20 200
AS 100
AS 10
AS 20
AS 200
BGP

## Slide 47
Het verkeer kiest jou als ideale weg
Je ziet dus alle verkeer én je kan aanpassen wat je wilt
Wat je minstens aanpast is de TTL waarde, omdat anders een traceroute nogal opvalt. Dat kan met iptables
AS 100
AS 10
AS 20
AS 40
AS 30
AS 60
AS 50
AS 200
BGP

## Slide 48
Cisco.com vergeet zichzelf door te geven via BGP
08/04/2009 cisco.com 90 minuten unavailable
cisco
BGP

## Slide 49
Referenties
A Border Gateway Protocol 4
http://www.ietf.org/rfc/rfc4271.txt (RFC 1771 = oud)
Stealing the internet, Defcon 16, Anton Kapela & Alex Pilosov: http://www.defcon.org
BGP, Border Gateway Protocol
http://www.bgp4.as/
CIDR Address Strategy
http://www.ietf.org/rfc/rfc4632.txt
BGP

## Slide 50
Frame Relay inleiding
WAN Protocol

## Slide 51
Point to point
Wat je "ziet" als een verbinding van 1 node naar andere node
  Bv Leased Line
Meestal gesimuleerd door een Packet Switched of een Circuit switched Netwerk
Frame Relay

## Slide 52
X.25
1970s
Werkt vooral op analoge en ISDN lijnen
Data Terminal Equipment (DTE)
Data Circuit-terminating Equipment (DCE)
  DCE (provider) voorziet kloksnelheid
Packet Switched netwerkdienst
PAD
  Packet Assembler/Disassembler
  Omvormer naar X.25 pakketten
dit ken je van Cisco!
Frame Relay

## Slide 53
X.25 netwerk
Verbinden met een X.25 netwerk gebeurt via een domme terminal (DTE).
Deze belt een X.25 service provider op, die doorverbindt met de rest van de wereld (=> lokale connectiekost)
Data Terminal Equipment (DTE)
Data Circuit-terminating Equipment (DCE)
Packet Switching Exchange (PSE)
DCE
Frame Relay

## Slide 54
PLP pakket
LAP-B frame
X25 lagen
OSI laag 1 tot 3
  X25 past niet helemaal in het OSI model, het werd vóór het OSI model ontworpen
LAAG 3 (netwerk)
  PLP (Packet Layer Protocol)
  Adressering (Virtuele Circuits)
LAAG 2 (Datalink)
  LAP-B (Link Access Procedure, Balanced)
  Voorziet UITGEBREIDE error correctie
X.21 bis Fysische Laag
PLP pakket
PLP pakket
X.21 BITSTROOM
Frame Relay

## Slide 55
Frame Relay
X.25 "lite" versie
Zonder extensieve foutcontrole
Verschil met X.25
  Niet zo robuust
  Gaat uit van een betrouwbare verbindingsmedium
  Geen hertransmissie van verloren data
  Geen sliding windows
  Foutafhandeling moet door hogere lagen
  Hogere performantie
Frame Relay

## Slide 56
Gebruik Frame Relay
Frame Relay is een gestandaardiseerde verbindings-dienst voor WAN's
Het wordt vaak gebruikt om verschillende LAN's met elkaar te verbinden.
Je kan deze dienst bij Belgacom aanvragen
Frame Relay werkt op laag 2 van het OSI model (data link laag)
Frame Relay

## Slide 57
Voorbeeld FR netwerk
Het eigenlijke Frame Relay netwerk (meestal bij Belgacom) bestaat uit FR switches die doorverbinden
De verschillende LAN's connecteren met hun DTE naar het netwerk (bellen dus binnen bij hun Frame Relay provider)
Frame Relay

## Slide 58
Virtueel Circuit
Wanneer 2 DTE 's via het FR netwerk met elkaar verbonden worden spreekt men van een Virtual Circuit.
Hiervan bestaan er 2 soorten:
  SVC: Switched Virtual Circuit (cfr telefoongesprek)
  PVC: Permanent Virtual Circuit (cfr Leased Line)
Frame Relay

## Slide 59
DLCI
Op één fysieke verbinding kunnen er verschillende virtuele circuits staan.
De verschillende VC's worden onderscheiden door een unieke DLCI of Data Link Channel Identifier
Frame Relay

## Slide 60
Frame Relay laag 2
Frame Relay krijgt IP pakketten (laag 3) aan
Frame Relay steekt deze pakketten in zijn eigen frames (Frame Relay frames) (laag 2)
  Het protocol dat FR hiervoor gebruikt heet Link Access Procedure for Frame Relay (LAPF)
Daarna worden deze doorgegeven aan laag 1 en over een draad verstuurd.
Frame Relay

## Slide 61
LAPF frame
In de Link Access Procedure for Frame Relay zijn volgende bits voorzien:
  Eén die aangeeft dat je sneller (of meer) frames stuurt dan afgesproken met Belgacom. Deze geven aan dat bij congestie de frame mag weggegooid worden cfr Cell Loss Priority bij ATM
  Eén die aangeeft dat er een fileprobleem is bij een FR switch. DTE's die dit merken, sturen minder frames op (dit wordt doorgegeven aan hogere lagen)
  Deze laatste melding gebeurt ook in de andere richting.
Frame Relay

## Slide 62
Frame Relay LMI
Frame Relay "extensie"
Uitgevonden door "the gang of four"
Geeft aan DTE's informatie over de toestand van het netwerk (was vergeten in oorspronkelijke FR protocol)
Types van LMI (die niet compatible zijn):
  Cisco (volgens cisco standaard)
  Ansi (volgens American National Standard Institute)
  Q933a (volgens International Telecommunication Union)
Frame Relay

## Slide 63
LMI
Globale adressering
  DLCIs gelden niet meer enkel lokaal
Status berichten van Virtual Circuits
Multicasting
Flow Control
Frame Relay

## Slide 64
CIR Committed Information Rate
De CIR is de afspraak die je met Belgacom maakt over de snelheid die je wil gebruiken over het FR netwerk
  Afgesproken Burst
  Afgesproken Tijd
  Afgesproken Maximum Rate
Het is mogelijk dat deze snelheid gehaald wordt, door meerdere telefoonlijnen te gebruiken.
Frame Relay

## Slide 65
Frame Relay vs ATM
Variabele pakketgrootte
Geen QoS standaard
Meer ondersteund bij Providers
Goedkoper
64 Kbps tot 40 Mbps
Voldoet NU aan de snelheden voor bedrijven
Rand van netwerken
Vaste, kleine pakketten
QoS en prioriteiten
Zeer goed schaalbaar
Duur / Moeilijk omschakelen
Complex door QoS
1,5 Mbps tot 622 Mbps en meer
Toekomst meer in gebruik door hogere snelheden
Core van netwerken
Frame Relay

## Slide 66
MPLS
Multi Protocol Layer Switching
WAN Protocol

## Slide 67
Definitie MPLS
Multi Protocol Layer Switching is een oplossing voor bandbreedte- en dienstenbeheer in IP gebaseerde backbone netwerken
MPLS is een framework dat schaalbaarheid en routering van de traffic flow voorziet in bestaande ATM en Frame Relay netwerken
Traditionele routering (laag 3) gebeurt nog teveel op basis van het kortste pad en houdt te weinig rekening met vertraging en congestie
MPLS

## Slide 68
Noodzaak
Nood aan meer bandbreedte voor data, spraak en multimedia toepassingen over het Internet
Nood aan verschillende dienstenklassen en kwaliteitsverzekering (QoS). Dit voor véél meer gebruikers dan vroeger!
ATM kan dit maar ...
  Duur
  Complex
  Niet overal beschikbaar
MPLS

## Slide 69
Functies van MPLS
Specifieert de manier waarop verkeersstromen tussen verschillende niveaus kunnen vloeien
  tussen verschillende hardware, machines of verschillende applicaties
Onafhankelijk van Laag 2 en Laag 3 protocollen
Mapped IP adressen naar eenvoudige "labels" (met een vaste lengte)
Voorziet een interface naar bestaande routing protocollen zoals Open Shortest Path First (OSPF)
Ondersteunt IP en Laag 2 van Frame Relay en ATM
MPLS

## Slide 70
Wat is de kortste weg naar Antwerpen?
BROADCAST: Ga overal langs en stop wanneer je een plakkaat met Antwerpen ziet. "Zoek maar"
HOP BY HOP ROUTING: Vraag in elk dorp dat je tegenkomt welk buurdorp het dichtst tegen Antwerpen ligt. Ga naar dat dorp en vraag het opnieuw. “Ga je naar Antwerpen? Ga langs X, het ligt op de weg! "
SOURCE ROUTING: Vraag een routebeschrijving van alle dorpen waar je langs moet om in Antwerpen te geraken. “Ga je naar Antwerpen? Rij 5 straten rechtdoor, dan links, dan 6 straten rechtdoor en aan de lichten links.
MPLS

## Slide 71
Label Substitution
Je gaat met de wagen naar Antwerpen. In elke straat is er een rijvak gereserveerd en bij elk kruispunt staat er een grote pijl naar waar jij moet rijden
BAANVAK1
BAANVAK2
BAANVAK1 RECHTSAF NAAR BAANVAK2
MPLS

## Slide 72
Een Label bestaat al
What's in a name, that which we call a label, by any other name, would smell as sweet?
ATM - een label heet VPI/VCI
Frame Relay - een label is een DLCI
TDM - een label is een timeslot (zoals een baanvak)
X25 - een label heet een LCN
MPLS

## Slide 73
Lagen MPLS
Multi Protocol Label Switching gebeurt tussen Laag 2 en Laag 3
MPLS

## Slide 74
MPLS label
Algemene vorm van een Label
Exp.bits: Geven een verkeersklasse aan
BS: Soort STOP bit. Er volgt geen label meer
TTL: TimeToLive zoals bij IP
MPLS

## Slide 75
Doorsturen van Labels
MPLS zegt niet hoe de labels moeten verspreid worden
BGP is uitgebreid met piggybacking om de label mee te nemen
IETF heeft ook een nieuw protocol gedefinieerd enkel voor het doorsturen en beheer van labels: Label Distribution Protocol (LDP)
  Extensies van LDP ondersteunen ook routering met QoS parameters
MPLS

## Slide 76
Bestaande Labels
Bestaande Labels worden overgenomen. Waar er geen label bestaat, wordt er een nieuwe "Shim label" voorzien.
ATM
FR
Ethernet
PPP
VPI
VCI
DLCI
“Shim Label”
Laag 2
Label
“Shim Label” …….
IP | PAYLOAD
MPLS

## Slide 77
One protocol
to rule them all
MPLS

## Slide 78
LER en LSR
Label Edge Router
  Zit aan de rand van een MPLS netwerk en voorziet/verwijdert labels bij pakketten.
  Ondersteunt meerdere poorten naar verschillende netwerken (zoals Frame Relay, ATM, en Ethernet).
Label Switch Router
  Is een hoge-snelheidsrouter in het hart van een MPLS netwerk.
  ATM switches kunnen als LSR dienen zonder hardware veranderingen. Label switching = VP/VC switching.
MPLS

## Slide 79
Label Switched Path (LSP)
Het LSP wordt vastgelegd VOOR de transmissie start Dit is dus network provisioning.
MPLS

## Slide 80
Opzetten van een LSP
MPLS voorziet 2 mogelijkheden om een Label Switched Path op te zetten:
  hop-by-hop routing
Elke LSR kiest zelf de volgende hop. LSR gebruikt eender welk routing protocol (OSPF, ATM …).
  explicit routing
Is hetzelfde als source routing. De LSR heeft een lijst met nodes waarlangs het pakket moet gaan.
Het opzetten van een LSP is unidirectioneel. Het terugkerende verkeer krijgt een nieuwe LSP!
MPLS