## Slide 1
Wireless
Bluetooth

## Slide 2
Introductie
Personal Area Network (PAN)
  Netwerken in beperkt gebied voor persoonlijk gebruik
Connectie van:
  Telefoons
  Computers en randapparatuur
  Video Games en DVD spelers
  TVs, beveiligingssystemen, ...

## Slide 3
Bluetooth Gebruik

## Slide 4
Bluetooth
Ericson 1994
Deense koning Harald Blauwtand
  At graag blauwbessen, waarvan hij blauwe tanden kreeg
  Logo van Bluetooth zijn de initialen van Harald in runetekens
RF technologie die ad-hoc PANs maakt binnen 10 meter
Gebruikt frequency-hopping
Bluetooth specificatie definieert het protocol
Bluetooth profiel definieert de verschillende applicaties

## Slide 5
Bluetooth Protocollen
Bluetooth lagen:
  RF communicatie met Object Exchange OBEX
  Verbindingsbeheer Link Manager Protocol LMP
    Synchroon en Asynchroon
  Service discovery Protocol

## Slide 6
OBject Exchange (OBEX)
Communicatieprotocol dat het uitwisselen van binaire objecten tussen apparaten gemakkelijker maakt
Zowel bij IrDA als bij Bluetooth
  OBEX heeft een gelijkaardig design als HTTP
  Client verbindt via TCP naar een server en wisselt objecten uit

## Slide 7
Link Manager Protocol (LMP)
Zet verbindingskanalen op tussen Bluetooth apparaten
  Authenticatie
  Encryptie (na uitwisselen sleutels en onderhandeling over de baseband pakketgrootte)

## Slide 8
Synchroon en asynchroon
Synchroon Connection Oriented (VOICE)
  Reserveert Time slots
  Geen hertransmissie van verloren frames
Asynchroon Connection Less (DATA)
  Afspraak lengte, modulatie
  Wel hertransmissie
  Verbinding schakelt zelf uit na bepaalde stilteperiode

## Slide 9
Service discovery protocol (SDP)
Protocol dat uitzoekt welke services er mogelijk zijn en op welke manier er mee kan verbonden worden
  Bv Mobiele telefoon verbindt met headset
Elke service heeft een Universally Unique Identifier (UUID)

## Slide 10
Bluetooth Transmitters
Bluetooth gebruikt FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)
  pseudorandom wisselen tussen verschillende frequenties
    minder storing van specifieke frequenties
    moeilijker af te luisteren
Bandbreedte 2.402 – 2.480 GHz
Bluetooth definieert 3 klassen
  Class 1 (tot 100 m & 100 mW)
  Class 2 (tot 10 m & 2.5 mW)
  Class 3 (tot 10 cm & 1 mW)
    effectieve reikwijdte hangt af van omgeving(storing)

## Slide 11
Bluetooth Netwerk
Het Bluetooth netwerk wordt aangemaakt op een ad-hoc manier door de link manager (discovery van alle diensten)
Een ad-hoc Bluetooth netwerk heet een ‘piconet’
  Piconet bevat max 8 apparaten
  Meer dan 8 apparaten => extra piconet
Een aantal piconets samen wordt een ‘scatternet’ genoemd
  Toestellen sturen elkaars communicatie door
  Bij elke verbinding is één apparaat de master en een ander de slave

## Slide 12
Piconets
Master kan verbinden met max 7 actieve slaves
  Tot 255 (3 bit MAC adres) slaves kunnen passief klaarstaan "geparkeerd" tot dat de master hen actief maakt

## Slide 13
Scatternet

## Slide 14
Verbinden van Bluetooth apparaten
Meeste Bluetooth devices vragen aan de gebruiker om “discovery” op te zetten
  Met PIN codes:
    Verhinderen dat eender wie verbinding maakt
    PIN (personal identification number) verhindert dat eender welk apparaat een verbinding maakt

## Slide 15
Bluetooth Profielen
Streamen van audio (naar headphone of autoradio)
Op afstand aansturen TV/radio/stereoketen
Doorsturen foto's voor camera/printer/GSM
Afdrukken documenten/email (zonder printer driver)
Extra info over device doorsturen (fabrikant/versie)
Muis, keyboard, joystick, WII, Playstation, ..
Hoofdtelefoon GSM (bellen, opnemen, volume)

## Slide 16
Hands free zonder Bluetooth

## Slide 17
Bluetooth Profielen
Intercom Profiel (tussen 2 bluetooth devices)
Personal Area Networking Profiel
Ingebouwde telefoons in wagens gebruiken de SIM kaart van de aanwezige telefoon
Telefoonboek toegang