## Slide 1
IPv6
Introductie

## Slide 2
Overzicht IPv6
Verschil IPv4/IPv6
Addressering
IPv6 Header
Grootte van een pakket
Autoconfiguratie
Flow Labels en Verkeersklasse
Hogere Lagen
ICMPv6
Veiligheid

## Slide 3
IPv4
32 bit adressen zijn op
Routing tabellen zijn te groot
  niet hiërachisch, 400k rijen
IPv4 heeft geen pakketbeveiliging
  optie IPsec, maar niet ingebouwd
Realtime ondersteuning beperkt
  Type of Service veld bij IPv6 voor QoS wordt geëncrypteerd en dus onleesbaar
Jura F50, eerste koffiezetapparaat
waar hackers remote de sterkte van de koffie konden aanpassen

## Slide 4
Verschil v4 v6
32bit -> 128 bit adressen
  meer hiërarchisch
  multicast en anycast adressen (group servers)
Header met optionele velden
  niet leeg zoals in IPv4
Uitbreidbare header
  snel doorsturen pakket
Labelen Stroom
  QoS
  Realtime
Authenticatie en Privacy ingebouwd

## Slide 5
IPv6 adressering
Unicast :
  1 per interface
Anycast:
  Groep interfaces,
  1 van de interfaces is ok (bv de NTP servers)
Multicast:
  Afleveren bij alle interfaces
  Is ook broadcast

## Slide 6
Voorstellen van adressen
Voorkeur
  2001:0:0:0:0:0:200C:417A
  2001::200C:417A
Mask is altijd met prefix
  RIPE NCC 2001:0600:: /23
  BELNET 2001:06A8:: /32
  KDG.BE 2001:06A8:0540:: /48
  STUDENT.KDG.BE 2001:06A8:0540:0101 /64

## Slide 7
Soorten adressen
Link-Local/Organisational-Local
  FE80::/10, Dit zijn de huidige private adressen
  Geldt enkel binnen een link/organisatie, bevat MAC adres
Unique Local
  FC00::/7
  Bevat pseudo random 40 bit nummer
Multicast
  FFxx (begint met FF)
  bv FF05::43 Alle NTP servers binnen deze site
Loopback
  ::1

## Slide 8
Zones
Je hebt verschillende netwerkkaarten met adressen FE80::1/64 en FE80::2/64.
  Hoe kan ik verbinden met een server met adres FE80::3/64?
Oplossing:
  In de routetabel wordt een zone toegevoegd
    Windows FE80::3%1
    Linux FE80::3eth0
  Deze zones zijn niet altijd zichtbaar bij het opvragen van de routetabel (ROUTE PRINT / ip -6 route)

## Slide 9
IPv6 Header
Verdwenen: Header Length, Identification Flags, Fragment Offset,
Header Checksum Veranderd: TTL > Hop Limit
Options > Extension Headers
Type of Service > Traffic Class
IPv6
IPv4

## Slide 10
Uitbreidingsheader (Next Header)
Hop-by-Hop Options Header
  Opties voor tussenliggende nodes
Routing Header
  Source routing (pad weergeven)
Fragment Header
  Pakket met grotere MTU (max transfer unit) fragmenteren
  Enkel tussen bron en doel, niet onderweg zoals IPv4
Destination Options Header
  Meestal voor veiligheidsopties
Authenticatie/Encryptie Headers

## Slide 11
Pakketgrootte
Minimum 1280 octets
Aangeraden 1500 octets
ICMPv6 Packet Too Big pakket naar bron
Afspraak tussen bron en doel
  NIET onderweg zoals bij IPv4
5 nov 2003, 1ste dual stack

## Slide 12
Stateless Autoconfiguratie
1. ICMPv6 router sollicitatie bericht (type 133)
  bron is FE80::met mac adres achteraan
  doel is All routers adres FF02::2
2. Antwoord door router ICMPv6 advertisement (type 134)
  bevat IP add, Lifetime
3. ICMPv6 Neighbour Sollicitation bericht (type 135)
  Heb ik wel uniek MAC adres?
4. ICMPv6 Neighbour Advertisement bericht (type 136)
  Als een host hetzelfde MAC adres heeft

## Slide 13
Statefull Autoconfiguration
Aanvraag UDP poort 547
  bron: link local FE80::MAC, UDP poort 546
  doel: All DHCP servers FF02::1:2 poort 547
DHCP zendt adres terug
  128 bit adres en Lifetime

## Slide 14
Mobiele autoconfiguratie
GSM krijgt vast IPv6 adres op thuisbasis
  Noemt men de Home Agent
GSM krijgt tijdelijk adres op verplaatsing
  Stuurt naar Home Agent een binding door
    Koppeling tijdelijk adres met vast adres
    Tijdelijk adres kan tijdens gesprek/verplaatsing veranderen
    Home agent fungeert als soort router

## Slide 15
Flow Labels en Verkeersklasse
Flow Labels
  Doel is
    QoS
    Realtime diensten
  Voorlopig nog experimenteel
Verkeersklasse
  Doel is
    prioriteiten tussen verschillende pakketten
    enkel aanpassingen mogelijk door nodes van dezelfde klasse

## Slide 16
Hogere Lagen
IPv6 neemt controlesom van volledige pakket
  ook voor UDP
Time to Live
  Wordt Hop Limit
IPv6 tunnel door IPv4 is 1 Hop

## Slide 17
ICMP v6
Type 1
  0: No route to destination (geen netwerk of geen gateway)
  1: Communication prohibited (firewall)
  3: Address unreachable (doel antwoordt niet)
  4: Port unreachable (poort of service draait niet)

## Slide 18
ICMPv6 informatie
Ping
  type 128 code 0 Echo Request
  type 129 code 0 Echo Reply

## Slide 19
ICMPv6 configuratie
Type 130/131/132
  Group membership (voor anycast)
Type 133/134
  Router Sollicitation / Advertisement
Type135/136
  Neighbor Sollicitation / Advertisement

## Slide 20
Authenticatie Header
Verzekering van de herkomst van het verkeer, integriteit, replay attack, tampering
Security Parameter Index
  Afgesproken 32 bit nummers tussen zender/ontvanger
  Weigeren onbekende nummers
Volgnummer
  Verzekeren integriteit
  32 bit nummer
Integrity Check Value
  Hash berekend met gedeeld geheim tussen zender/ontvanger

## Slide 21
Encryptie Header
Verzekering Confidentialiteit
Sleutels uitgewisseld over UDP poort 500
Encapsulation Security Payload header
  Encryptieprotocol
  Volgnummer
  Checksum
  Enkel op de Payload (echte Data)