## Slide 1
VoIP

## Slide 2
Overzicht
Legacy
VoIP Protocollen
  Media transmissie (RTP)
  Controle verbindingen (SIP)
Problemen met NAT
Oplossingen voor NAT
Beveiliging

## Slide 3
Hoe werkt het klassieke telefoonnetwerk?
PSTN: Public Switched Telephone Network
E.164: ITU standaard voor "telefoonnummers"
DTMF: Dual-Tone Multi-Frequency "touch tones"

## Slide 4
Wat is VoIP?
Voice over IP
  Controlekanaal om verbinding op te zetten
  Mediakanaal om geëncodeerde voice data door te sturen
    Vergelijkbaar met FTP controle/data
mediakanaal
controlekanaal

## Slide 5
Realtime Transport Protocol (RTP)
RTP is een media transmissie protocol
  RFC 1889
  Gebruikt door H.323 en SIP
Gelijkaardig bij andere protocollen
  UDP pakketten met tijdstempel / volgordenummer
  Dynamische poortnummer (onderhandeld via SIP)
  1 RTP pakket bevat meerdere samples (+/- 20ms)
  Codex informatie
RTP en NAT/PAT gaan niet goed samen!

## Slide 6
Voice coders (codex)
Zelfde codex bij H.323 en SIP
Kleine pakketten van 50 tot 250 Bytes
G.7xx codices zijn ITU standaard:
  G.711: 64kbps PCM (Pulse Code Modulation)
  G.726: 16-40kbps ADPCM (Adaptive Differential PCM)
GSM: 13kbps, ook gebruikt bij GSMs
Ondersteuning van codices niet door alle producten
Patent en licentieproblemen met G.729, G723.1,...
Ook open source codices: Speex, iLBC

## Slide 7
VoIP controle protocollen
H.323: ITU standaard, gebruikt ASN.1
SIP: HTTP achtige headers
SCCP: "Skinny": Cisco protocol
Skype: Eigen protocol gebaseerd op Kazaa
XMPP: XML gebaseerd

## Slide 8
eXtensible Messaging and Presence Protocol
Ontstaan uit jabber (Instant Messaging)
Alles wordt doorgestuurd als 1 grote XML
  Binaire data wordt eerst geëncodeerd (base64)
Iedereen mag zijn XMPP server draaien
  Geen centrale "master" server
  Gebruik: Google Hangout, Sun, Cisco, intern ...
XMPP

## Slide 9
Inline Power
10/100 Ethernet zonder Inline Power
DC stroom over standaard Category-5 Ethernet
  => stroom door UTP kabel (Power over Ethernet)
Inline Power
Notes: <number>

## Slide 10
SIP
Session Initiation Protocol
Syntax gebaseerd op HTTP en SMTP
UDP poort 5060
SIP adres lijkt op een mail adres
  sip:jan.celis@kdg.be
Headers voor call routering
  From, To, ….
Body beschrijft de media stroom
  SDP – Session Description Protocol
  Codex, RTP poorten

## Slide 11
Voorbeeld SIP gesprek (vereenvoudigd)
INVITE sip:jan@10.10.10.1
180 Ringing
200 OK
Speech (RTP)
BYE
200 OK
ACK

## Slide 12
SIP Commando' s / Responses
INVITE
CONNECTED
BYE
UNREGISTER
REGISTER
1XX Information
2XX Success
3XX Redirection
4XX Client Error
5XX Server Error
6XX Global Failure
Commando' s
Responses

## Slide 13
SIP netwerk elementen
User Agent
  Soft phone, hard phone
SIP proxy (server)
  Routeren van SIP gesprekken
  Registrar
    Mapping van IP adres naar SIP adres

## Slide 14
SIP registratie
Een SIP adres is niet gebonden aan een IP adres.
Hoe weet het netwerk waar je bent?
Location database
REGISTER
200 OK
Mapping SIP naar IP adres opslaan (cfr DNS)
10.10.10.1
sip:jan@kdg.be
SIP proxy (registrar)

## Slide 15
SIP routering
10.10.10.1
sip:jan@kdg.be
Location database
INVITE sip:jan@kdg.be
Vraag IP adres van
sip:jan@kdg.be
IP = 10.10.10.1
INVITE
SIP proxy

## Slide 16
SIP routering
Hoe vindt een SIP endpoint de eerste proxy?
  Outbound proxy
  Handmatig geconfigureerd, DHCP
  DNS lookup host gedeelte van SIP URL
bv. sip:jan@kdg.be
  DNS lookup van "kdg.be"
    SRV en/of A record lookups

## Slide 17
SIP authenticatie
REGISTER
401 Unauthorized
(nonce, realm)
REGISTER
(username, MD5 digest van request, password,nonce)
200 OK
SIP proxy
Notes: nonce = nonsense = ad random
realm = authenticatieprotocol + link naar db

## Slide 18
Connectie met PSTN
Voor verbinding met het bestaande telefoonnetwerk is een signaling en media gateway nodig
SIP
SIP
RTP
C7 / ISDN
Voice circuit
Telefooncentrale
Signaling (controle) gateway
Media gateway
SIP proxy

## Slide 19
Probleem
RTP is dynamisch
Wat gebeurt er, wanneer er een firewall ingesteld staat, of NAT/PAT?
  De wereld vergaat voor H323 en SIP

## Slide 20
NAT breekt SIP controlekanaal
ADSL modem/router
10.10.10.1
10.10.10.254
1.1.1.1
Src ip: 10.10.10.1
REGISTER
Contact: sip:jan@10.10.10.1
Src ip: 1.1.1.1
REGISTER
Contact: sip:jan@10.10.10.1
?

## Slide 21
ENUM
ENUM: IETF RFC 3761: e164.arpa
Oplossing voor het zoeken naar een nummer
Encodeert een E.164 telefoonnummer in een DNS request
Volledige nummer nemen, cijfers omkeren, punt tussen de cijfers en .e164.arpa toevoegen
Voorbeeld +32 (0)3/613.13.13 wordt 3.1.3.1.3.1.6.3.2.3
  Een VoIP client krijgt protocol en naam terug van DNS: $ORIGIN 3.1.3.1.3.1.6.3.2.3.e164.arpa
IN NAPTR 100 10 "U" "E2U+sip" "!^.*$!sip:jan.celis@kdg.be!i" .

## Slide 22
VoIP en Firewalls
VoIP controlekanaal gaat over één well-known poort
  H.323: TCP en UDP 1720
  SIP: TCP en UDP 5060
    Andere poorten mogen ook
Media kanalen worden dynamisch overeengekomen meestal binnen een range
  Gaat uit van een end-to-end (NIET NAT) Internet
  Kan leiden tot enkelrichting-audio

## Slide 23
NAT/PAT Oplossingen
Protocol-aware firewall gebruiken
  Linux, sip-conntrack-nat: http://www.iptel.org/sipalg/
  Linux, h323-conntrack-nat: http://max.kellermann.name/projects/netfilter/h323.html
Media proxy op applicatieniveau gebruiken
  Asterisk: http://www.asterisk.org/
  siproxd: http://siproxd.sourceforge.net/
  Voor H.323:
    OpenH323Proxy: http://openh323proxy.sourceforge.net/
    GnuGK of OpenH323GK: http://www.gnugk.org

## Slide 24
NAT/PAT Oplossing STUN
Simple Traversal of UDP through NAT
STUN: Request/Response protocol
  Response bevat IP adres en UDP poort van aanvraag
Computer achter een NAT kan met STUN zijn publiek adres vinden, het soort NAT en de poort die door de NAT aan de verbinding werd geassocieerd
  Tunneling via een ongefilterd, globaal uniek IP adres
    Via eender welke VPN
Open source project op http://sourceforge.net/projects/stun

## Slide 25
Kandidaat adressen verzamelen
Elke client heeft een aantal kandidaat transport adressen:
  Direct verbonden met het netwerk
  Een vertaald adres aan de publieke kant van het netwerk (een "server reflexive" adres)
  Een adres van een mail relay agent
Kan IPv4 en/of IPv6 zijn

## Slide 26
Skype oplossing voor NAT
Sommige Skype clients zijn SuperNodes
  Hosts met globaal IP (en snelle reactietijd)
  Dient bij opstart als relay (doorgeef server)
Skype Clients die achter een NAT werken maken een verbinding met andere Clients via SuperNodes
  Eerst poging via UDP/ daarna via TCP
Vanaf dat de connectie via een relay gemaakt is, kan de client mogelijk rechtstreeks naar de andere client
  UDP hole punching: UDP pakketten doorsturen -> mogelijk opening in firewall voor “reply”

## Slide 27
Cisco SCCP
Skinny Call Control Protocol
  "Skinny" voor de vrienden
Lichtgewicht protocol om sessies op te zetten met een Cisco Unified Communications Manager (vroeger Call Manager genoemd)

## Slide 28
Simple signaling: SCCP /1
MCS-7835 Call Manager
Catalyst Switch
1-DHCP?
2-DHCP & TFTP
3-MAC
4-Config
Telefoon is aan, wat nu?
1-Zoekt DHCP server
2-Krijgt IP + Call Manager adres
3-Stuurt MAC naar CM
4-CM stuurt configuratie
IP Phone
IP Phone
IP Phone
MAC add-> config
Config-Table:
MAC add-> config
Notes: <number>
Phone has power and is connected to the network. What happens?
Phone looks for DHCP server in it’s own (voice) VLAN or the phone is manually configured
Phone gets: IP Address, DNS, TFTP (Call Managers address). TFTP through DHCP option 155 or 66. Otherwise the phone looks at CiscoCM1.your.domain.
Phone gets configuration from the Call Manager based on the phone’s MAC address. The Call Manager looks this MAC address up in it’s configuration table. New phones will get an ‘autoregistration-number’ and a default configuration.
Configuration:
Up to 3 CM addresses
Keyboard Template and Region information
Version of code to run
New code registration (only once)

## Slide 29
MCS-7835 Call Manager
Wat gebeurt er wanneer Tel ‘210’ naar ‘320’ belt?
1-Tel zendt ‘3’, ‘2’, ‘0’ naar CM
2-CM vindt nummer in routing tabel
3-CM stuurt call request naar ‘30.20.1.1’
4-Tel ‘320’ antwoordt. Telefoons spreken nu direct met elkaar via IP
#210
#320
1-“320”
#430
3-“210 belt!”
4-“Directe IP verbinding tussen telefoons
Catalyst Switch
#320 = 30.20.1.1
#430 = 40.30.1.1
#210 = 20.10.1.1
2-CM Routing:
RING!!
Simple signaling: SCCP /2
Notes: <number>
The phones is powered up and has it’s configuration. Now let’s make a call.
Phone send called digits (one-by-one) to Call Manager.
Call Manager interprets the numbers through the dial-plan and finds the destination. This can be:
another IP phone
a gateway to the PSTN
a phone on a remote location
Call Manager send call-request to the dialled phone (#320) and this phone starts ringing if not busy.
Phone #320 answers and informs the Call Manager. The Call Manager informs phone #210 and from that point on the two phones will communicate directly through IP.
If one of the phones hangs up, the Call Manager will be informed.

## Slide 30
Scheiden van data en voice
Fysische scheiding geeft uiteraard de meeste veiligheid, maar vraagt een grotere investering
Dezelfde fysische access, core, en distributielaag, maar logisch gescheiden van elkaar (VLAN's)
Eenvoudigere QoS configuratie, schaalbaarheid en beheer
User Systems
Proxy, E-Mail, & Voice-Mail Servers
Call-Process
Manager
Distribution
Core
Server
Access
Notes: <number>

## Slide 31
Verschillende paden voor controle en media
Statefull inspectie van voice controlekanalen
  Probleem: controlesignaal en media stream volgen andere weg
1) Controlesignaal
2) Media Stream
3) GEEN status
dus blokkeren !
Notes: <number>

## Slide 32
Beveiligen van VoIP
SIP protocol
  Geen authenticatie
  Geen integriteit
  Geen confidentialiteit
Secure SIP protocol
  Authenticatie met X.509 certificaten
  Met integriteit en confidentialiteit
Firmware en configuratie met RSA handtekening beveiligen
Notes: <number>

## Slide 33
IP
TCP
TLS
HTTP
SCCP
SIP
LDAP
Signaalbeveiliging
TLS: Transport Layer Security
  Ondersteunt elk applicatieprotocol
  Bi-directionele PKI voorziet Authenticatie
  HMAC voorziet Integriteit
  Encryptie geeft Confidentialiteit
Notes: <number>

## Slide 34
Signalen beveiligen
Authenticatie
  Gedeelde secret uitgewisseld met RSA
  Berekent Hashed Message Authentication Code (HMAC)
    MD5 of SHA1
Conventionele cryptografie met shared secret
  DES, 3DES, AES
  RC2, RC4
  IDEA

## Slide 35
Wat is Asterisk?
Asterisk is een volledige PBX in software.
Draait op Linux, BSD en MacOSX
Ondersteunt alle Voice over IP protocollen en alle (open) telefoonstandaarden.
Development van Asterisk™ is in handen van Digium.

## Slide 36
Cisco VoIP
DHCP adressen laten uitdelen door router
  Router(config)#ip dhcp pool voiptest Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0 Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1 Router(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.10.1 Router(dhcp-config)#exit

## Slide 37
Configuratie VoIP router
telefoonservice activeren Router(config)#telephony-service
Router(config-telephony)#max-dn 24
Router(config-telephony)#max-ephones 24
Router(config-telephony)#ip source-address 192.168.10.1 port 2000
Router(config-telephony)# auto assign 1 to 24
Router(config)#ephone-dn 1
Router(config-ephone-dn)#number 501
Router(config)#ephone-dn 2
Router(config-ephone-dn)#number 502
Router(config)#ephone-dn 3
Router(config-ephone-dn)#number 333
Notes: Router(dhcp-config)#option 150 ip 192.168.10.1
(Cisco recommends to use option 150 rather 066 to obtain the TFTP address to the IP phones
Router(config)#telephony-service
Router(config-telephony)#max-dn 5 <- max numbers on directory
Router(config-telephony)#max-ephones 5 <-- max number of phones
Router(config-telephony)#ip source-address 192.168.10.1 port 2000 < gateway can be used by phones
Router(config-telephony)#auto assign 1 to 5
! automatisch instellen van de telefoon (normaal kan je hier het type telefoon opgeven)
Router(config)#ephone-dn 1 <--- phone number 1
Router(config-ephone-dn)#number 54001 <--- phone calling number
Router(config)#ephone-dn 2
Router(config-ephone-dn)#number 54002
Router(config)#ephone-dn 3
Router(config-ephone-dn)#number 11111

## Slide 38
Configuratie switch
Switch(config)#interface range fa0/1 – 24
Switch(config-if-range)#switchport mode access
Switch(config-if-range)#switchport voice vlan 1

## Slide 39
Totaalbeeld
7960 IP Phone0 #501
7960 IP Phone0 #502
Home VoIP PT Home VoIP0
Analog Phone Analog Phone0 #333

## Slide 40
Tips
Router nog een IP adres geven
Eerst alles configureren
Dan de power van de IP phones insteken (Cisco grap)

## Slide 41
Referenties
A sysadmin’s view of VoIP - Ewen McNeill
Voice Over IP Crash Course – Steven Shephard (ISBN: 0-07-226241-9)
http://www.naos.co.nz/talks/sysadmins-voip/sysadmins-view-of-voip.pdf
http://www.asterisk.org